## Slide 1: Cable Price Intelligence Automatisierte Kabelklassifizierung und Preisprognose
Power Query · Python · PostgreSQL
Machine Learning · Power BI · Streamlit
End-to-End-Pipeline für technische Kabeldaten und Preisprognosen

## Slide 2: Kabelkonstruktion und Variantenvielfalt
Konstruktionselement | Anzahl der Varianten/Parameter
Leiter | 2 Arten, 5 Unterarten und zusätzliche Querschnittsparameter: 4 Querschnittsgruppen, bis zu 50 Gruppen sowie 8 Querschnittsgrößen
Isolierung | 5
Gruppenschirm | 7
Gesamtschirm | 7
Füllung | 2
Armierung | 2
Außenmantel | 5
Nennspannung | 3
Mantelfarbe | 3
Sonstige Sonderausführungen | 4
5 000
100 000 / >10 000 000

## Slide 3
In Europa gibt es mehrere Dutzend Hersteller von MSR- und Instrumentationskabeln mit eigenen Marken- und Bezeichnungssystemen.
LAPP | HELUKABEL | Prysmian | Cavicel
Draka | Nexans | Eland Cables | Kabelwerk Eupen
SAB Bröckskes | TKD Kabel | Lütze | Habia Cable
Tele-Fonika Kable | Tratos | Top Cable | BITNER
Leoni | Coroflex | Huber+Suhner | TECHNOKABEL
Aufgabe 1:
Automatische Übersetzung gleicher Kabelkonstruktionen in herstellerspezifische Bezeichnungen
Aufgabe 2:
Preisprognose und Preisvergleich ohne vollständige Preisdaten
Preise für Kabelkonstruktionen zu erhalten, die bisher noch nicht kalkuliert wurden.
Vergleich der Preisniveaus verschiedener Hersteller ermöglichen

## Slide 4
Projektarchitektur
Die Lösung verbindet Datenaufbereitung, technische Klassifizierung, Preisprognose und Reporting in einer End-to-End-Pipeline.
Rohdaten
Power BI / Streamlit
Generator
ML-Modell
PostgreSQL
UCM
Parser
CSV
Power Query
UCM-Daten
Modellhistorie
Prognosen

## Slide 5
Datenaufbereitung mit Power Query
Rohdaten aus verschiedenen Quellen werden in ein einheitliches CSV-Format überführt.
Import aus unterschiedlichen Datenquellen
Bereinigung und Vereinheitlichung der Spalten
Extraktion von Kabelbezeichnung, Preis, Datum und Quelle
Export je Hersteller als CSV-Datei
Excel / PDF / CSV
Power Query
Herstellerbezogene
CSV-Dateien
VBA Export
Source File | Date | Cable Designation | Price
15.07.2021_ATOMKIP-KU_demo.csv | 15.07.2021 | ATOMKIP-KUVOfVng(A)-LS 4x2x1,5kl5 690V | 416 891,14

## Slide 6
Parser: Herstellerbezeichnung → UCM
Herstellerspezifische Kabelbezeichnungen werden in standardisierte technische Merkmale zerlegt.
Herstellerregeln werden in Parser-Logik umgesetzt
Unterstützung von kyrillischen und transliterierten Bezeichnungen
Ausgabe als strukturierter UCM-Datensatz
Grundlage für Preisprognose und Generatoren
ATOMKIP-KUVOfVng(A)-LS 4x2x1,5kl5 690V
Parser
UCM Features
Kabelserie: ATOMKIP-KU
Isolierung: PVC
Gesamtschirm: Aluminiumfolie
Gruppen: 4
Gruppentyp: Paar
Querschnitt: 1,5 mm²
Nennspannung: 690 V
CONFLEX MKefShVng(A)-LS 4x2x1,5 660V
Parser
UCM Features
Kabelserie: CONFLEX
Isolierung: PVC
Gesamtschirm: Aluminiumfolie
Gruppen: 4
Gruppentyp: Paar
Querschnitt: 1,5 mm²
Nennspannung: 660 V

## Slide 7
Universal Cable Model (UCM)
Unterstützte Herstellerbezeichnungen: ATOMKIP-KU, CONFLEX, TOFLEX, MK
Das UCM entkoppelt technische Kabelkonstruktionen von herstellerspezifischen Bezeichnungen.
Einheitliche technische Sprache für verschiedene Hersteller
Grundlage für Vergleich, Preisprognose und Generierung
Erweiterbar für neue Hersteller und neue Konstruktionsmerkmale
Konstruktion | Leiter, Isolierung, Schirme, Füllung, Armierung, Mantel
Geometrie | Gruppen, Gruppentyp, Querschnitt, Gesamtleiterzahl, Kupferfläche
Eigenschaften | FR, LS, LTx, HF, UV, Ölbeständigkeit, Kältebeständigkeit, Wasserblockierung, Ex
Elektrik | Eigensicherheit
Das UCM umfasst 29 technische Merkmale: 27 Grundmerkmale + 2 berechnete Merkmale

## Slide 8
PostgreSQL als zentraler Datenspeicher
PostgreSQL speichert standardisierte Kabeldaten, Modellläufe und Prognoseergebnisse.
UCM-Daten
PostgreSQL
ML-Model
Generator
Prognosehistorie
Modelhistorie
Power BI / Streamlit
UCM-Daten werden in PostgreSQL gespeichert.
Das ML-Modell nutzt UCM-Daten für Training und Preisprognose.
Modellmetriken und Trainingsläufe werden in der Modellhistorie gespeichert.
Der Generator erzeugt herstellerspezifische Kabelbezeichnungen.
Prognosen und generierte Bezeichnungen werden in der Prognosehistorie gespeichert.
Power BI und Streamlit lesen aktuelle Daten aus PostgreSQL.

## Slide 9
Preisprognose mit Machine Learning
Die Preisprognose basiert auf technischen UCM-Merkmalen und wird nur bei ausreichender Datenabdeckung verwendet.
UCM
Feature Engineering
Preisprognose
HistGradientBoosting-Modell
HistGradientBoosting:
nichtlineare Zusammenhänge
robust mit numerischen und kategorial kodierten Merkmalen
zeigte im Vergleich die beste Prognosequalität
Getestete Modelle:
Linear Regression
Ridge Regression
Random Forest
Gradient Boosting
HistGradientBoosting
Bewertung der Modellqualität:
RMSE – stärker gewichteter Fehler bei großen Abweichungen
MAPE – prozentualer Prognosefehler
R² – erklärte Varianz des Modells
Kriterien für eine valide Prognose:
mindestens 100 Preisdatensätze je Hersteller
mindestens 30 Beispiele je relevanter Feature-Ausprägung
vollständige Erkennung technischer Pflichtmerkmale
kompatible Zielkonstruktion

## Slide 10
Generator: UCM → Herstellerbezeichnung
Aus einer standardisierten UCM-Konstruktion wird eine herstellerspezifische Kabelbezeichnung erzeugt.
UCM
Generator
ATOMKIP-KU
CONFLEX
TOFLEX
MK
UCM: Isolierung: PVC Gesamtschirm: Aluminiumfolie Gruppentyp: Paar Gruppen: 4 Querschnitt: 1,5 mm² Nennspannung: 660 V | ATOMKIP-KUVOfVng(A)-LS 4x2x1,5kl5 690V
 | CONFLEX MKefShVng(A)-LS 4x2x1,5 660V
 | TOFLEX KUVEaVng(A)-LS 4x2x1,5 - 660
 | MKEfShVzng(A)-LS (4x2x1,5) 660
Generierung nach Herstellerregeln
Unterstützung von kyrillischen und transliterierten Bezeichnungen
Prüfung der technischen Kompatibilität

## Slide 11
Power BI / Streamlit
Die Ergebnisse der Pipeline werden für Analyse und operative Nutzung sichtbar gemacht.
Power BI visualisiert Datenabdeckung, Modellqualität und Prognoseergebnisse.
Streamlit ermöglicht den Upload neuer Kabelbezeichnungen.
Ergebnis: generierte Herstellerbezeichnung, Preisprognose und Prognosestatus.
Download der angereicherten CSV-Datei.

## Slide 12
Grenzen des Modells
Zeitliche Stabilität der Preise
Trainingsdaten sollten aus einem Zeitraum ohne starke Preisänderungen stammen.
Preisänderungen durch Kupfer, Materialkosten oder Marktbedingungen können die Prognosequalität beeinflussen.
Begrenzter Konstruktionsraum
Das Modell prognostiziert nur Konstruktionen, die im Trainingsraum ausreichend vertreten sind.
Neue oder seltene Konstruktionen werden nur bei ausreichender Datenabdeckung bewertet.
Feature-Abdeckung
Relevante Merkmalsausprägungen benötigen genügend Beispiele im Training.
Bei unzureichender Feature-Abdeckung wird kein verlässlicher Preis ausgegeben.
Das Modell ersetzt keine technische Kalkulation, sondern unterstützt Preisabschätzungen bei ausreichender Datenbasis.

## Slide 13
Weiterentwicklung des Projekts
Ziel ist eine erweiterbare Plattform für herstellerübergreifende Kabelklassifizierung und Preisprognose.
Neue Datenquellen und Hersteller
Erweiterung der Datenanbindung
Parser und Generatoren für weitere europäische Hersteller
Priorisierte Hersteller: LAPP, HELUKABEL, Leoni, Prysmian / Draka, Nexans
Verbesserte Prognose-Erklärbarkeit
Detailliertere Begründung bei nicht möglicher Prognose
Anzeige fehlender Feature-Abdeckung
Hinweis, welche Merkmale oder Datenmengen für eine valide Prognose fehlen

## Slide 14: 2026
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit